## Slide 1: „PROBLEMATIKA ZATÁPĚNÍ ZBYTKOVÝCH JAM SEVEROČESKÉHO HNĚDOUHELNÉHO REVÍRU – AKTUÁLNÍ INFORMACE “
31. 5. 2022 – Vodní toky, Hradec Králové

## Slide 2
USNESENÍ VLÁDY ČR
č. 344
MPO
MZE
MŽP
DO PROSINCE 2022 - ZPRACOVÁNÍ MULTIKRITERIÁLNÍ POSOUZENÍ OPTIMÁLNÍHO ŘEŠENÍ PLÁNOVANÝCH HYDRICKÝCH REKULTIVACÍ ZBYTKOVÝCH JAM
DO DUBNA 2023 - PŘEDLOŽIT VLÁDĚ NÁVRH OPTIMÁLNÍHO ŘEŠENÍ PLÁNOVANÝCH HYDRICKÝCH REKULTIVACÍ ZBYTKOVÝCH JAM
Notes: na základě usnesení vlády mají za úkol tři resorty ministerstvo MPO, MZE a MŽP prostřednictvím svých podřízených organizací DIAMO, POH, AOPK, zpracovat….. a předložit….

## Slide 3
lom Bílina – jezero Bílina
lom Vršany – jezero Vršany
lom ČSA – jezero ČSA
lom Nástup Tušimice – jezero Libouš
Severočeská hnědouhelná pánev
Ústecký kraj
lom Chabařovice – jezero Milada
lom Most
– jezero Most
Stávající lomy – budoucí jezera v SHP
SOUČASNOST
Notes: nacházíme se v severních Čechách mezi městy Chomutov a Ústí nad Labem v SHP
v shp na severu Čech se nachází celkem 6 povrchových velkolomu, 2 lomy (Chabařovice a Most) jsou již hydricky zrekultivovány a spravuje je Diamo – odštěpný závod PKU,
2 lomy jsou provozovány společností SEVEN, která si pozemky pro těžbu lomu pronajímá od státu prostřednictvím podniku DIAMO
2 lomy provozuje a pozemkově vlastní Severočeské doly ze skupiny ČEZ

## Slide 4
ukončení těžby uhlí – rekultivace území dotčeného těžbou
POČÁTEK HYDRICKÉ REKULTIVACE
- GREENDEAL
- ENERGETICKÁ SOBĚSTAČNOST
- EKONOMIKA TĚŽBY
- EKOLOGICKÉ LIMITY TĚŽBY
- ……….
- DISPONIBILITA VODY
Notes: Kdy skončí konec těžby? Závisí na mnoha faktorech, jako je politika EU (GREENDEAL), směřování ČR v energetické soběstačnosti, vývoj války a vztahy s Ruskem, ekonomika těžby, limity těžby…..
V současnosti je schválený harmonogram konce těžby ukotven v SPSaR, kdy počátek HYDRICKÉ rekultivace je 2027, 2041, 2058
Jak to bude ve skutečnosti a jaký to bude mít dopad na disponibilitu vody….?

## Slide 5
ukončení těžby uhlí – objemy jezer
POČÁTEK HYDRICKÉ REKULTIVACE „2030, 2038, SPSaR“
jezero ČSA
jezero Vršany
jezero Bílina
jezero Libouš
CELKOVÝ OBJEM: ~ 1.3 mld.m3
?KÓTA HLADINY?
?ZPŮSOB NAPOUŠTĚNÍ?
Notes: koncepce počítá s 3 scénáři konce těžby, 2030, 2038 a dle SPSaR
tomu odpovídá různá poloha lomů dle konce těžby, jiné zatopené plochy a objemy
celkový maximální objem vody cca 1 mld.m3 vody, bude závislé na „cílové“ kótě hladiny
disponibilita vody bude závislá na způsobu napouštění a cílové kótě hladiny

## Slide 6
„cílová“ úroveň hladiny – způsob napouštění
BUDOUCÍ VYUŽITÍ JEZER
Maximální udržitelná provozní hladina
- závislá na externí dotaci vody do jezera (náklady na za vodu)
Přirozeně udržitelná provozní hladina
- závislá na dotaci vody z vlastního povodí (bez nákladů za vodu)
Uživatelská provozní hladina
- cílené udržování hladiny (dotace do jezera/čerpání z jezera)
„cílové hladiny“ - klimatický scénář 2100
klimatický scénář 2050
ŘÍZENÉ
PŘIROZENÉ
napouštění
Notes: koncepce identifikovala tři typy hladin posuzované pro klimatické podmínky 2100 …..
a dva možné způsoby zatápění jezer vyhodnocované pro klimatické podmínky 2050…přirozené a řízené
PŘI ŘÍZENÉM NAPOUŠTĚNÍ A PROVOZU JEZER NESMÍ BÝT DOTČENY STÁVAJÍCÍ UŽIVATELÉ VODY
při přirozeném napouštění je zásadním zdrojem vody VODA PODZEMNÍ

## Slide 7
hydrogeologie – způsob napouštění
BUDOUCÍ VYUŽITÍ JEZER
ČSA
ČSA
BÍLINA
BÍLINA
Notes: stávající těžba zásadně ovlivňuje režim podzemních vod a to až na – 20 m n. m.
cílené snižování hladiny čerpáním 100 l/s podzemních vod mimo vlastní lomy
+ čerpání ze všech 4 lomů 300 l/s,
CELKEM 400 l/s

## Slide 8
Identifikovaný potenciál v oblasti jezer
BUDOUCÍ VYUŽITÍ JEZER
Energetický potenciál
Přírodně ochranářský potenciál
Vodohospodářský potenciál
Ekonomický a sociální potenciál
Libouš
Bílina
Nechranice
Most
ČSA a VRŠANY neprůtočná jezera
Notes: Koncepce uvažuje s různými potenciály budoucího využití jezer
VH EFEKT PROPOJENÍ LIBOUŠE A NECHRANICE – ZÁSOBNÍ A RETENČNÍ FUNKCE
VH EFEKT NA BÍLINĚ – NADLEPŠOVÁNÍ PRŮTOKU V ŘECE BÍLINĚ A DOPLŇOVÁNÍ VODY PRO JEZERO MOST, zásobní prostor 20 mil m3

## Slide 9
identifikovaný potenciál v oblasti jezer
BUDOUCÍ VYUŽITÍ JEZER
Energetický potenciál
Přírodně ochranářský potenciál
Vodohospodářský potenciál
Ekonomický a sociální potenciál
FVE
FVE
FVE
FVE
PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA - ČSA
Notes: FOTOVOLTAIKA POZEMNÍ A PLOVOUCÍ O CELKOVÉM VÝKONU 4 MW INSTALOVANÉHO VÝKONU
PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA ČSA-JÁNSKÝ VRCH s návrhovým spádem 520 m (v závislosti na úrovni hladiny v jezeře ČSA)

## Slide 10
identifikovaný potenciál v oblasti jezer
BUDOUCÍ VYUŽITÍ JEZER
Energetický potenciál
Přírodně ochranářský potenciál
Vodohospodářský potenciál
Ekonomický a sociální potenciál
PONECHÁNÍ ÚZEMÍ PO TĚŽBĚ PŘIROZENÉ OBNOVĚ – SUKCESNÍ ZÓNY
HLADINA V JEZEŘE – PŘIROZENÝ VÝVOJ
Notes: PONECHÁNÍ ÚZEMÍ PŘIROZENÉMU VÝVOJI - mimořádná biodiverzita lokality ve středoevropském kontextu. Využití lokality pro vyhlášení národní kategorie zvláště chráněného území na ploše 11,5 km2
PONECHÁNÍ HLADINY V JEZEŘE PŘIROZENÉMU VÝVOJI x NEBO S UVAŽOVANOU UŽIVATELSKOU HLADINOU – OBOJÍ JE MOŽNÉ

## Slide 11
identifikovaný potenciál v oblasti jezer
BUDOUCÍ VYUŽITÍ JEZER
Energetický potenciál
Přírodně ochranářský potenciál
Vodohospodářský potenciál
Ekonomický a sociální potenciál
PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
ATRAKTIVITA ÚZEMÍ - REKREACE
Notes: HRUBÝ INVESTYČNÍ POTENCIÁL NA JEDNOTLIVÝCH LOKALITÁCH

## Slide 12
výsledné řešení
BUDOUCÍ VYUŽITÍ JEZER
2023
Notes: Jak dopadne výsledky multikriteriální analýzy a s tím spojený NÁVRH OPTIMÁLNÍHO ŘEŠENÍ PLÁNOVANÝCH HYDRICKÝCH REKULTIVACÍ ZBYTKOVÝCH JAM pro vládu, je předmětem v současné době zpracovávaného vládního úkolu a výsledek si snad budeme moci říci příště.

## Slide 13
Ing. Walter Fiedler, DIAMO, s. p.
Ing. Petr Neumann, DIAMO, s. p.
Ing. Jan Leníček, VRV a.s.
DĚKUJEME ZA POZORNOST